询价采购文件

采购项目编号：CQJYSB2020-007

采购项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

采   购   人：重庆市第九人民医院

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组  制

二〇二〇年九月四日

第一篇  询价采购邀请书

一、询价采购时间、地点

1、询价文件报名时间：2020年9月7日9时00分-2020年9月9日17时00分。

2、询价文件发售地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

3、招标递交报价文件时间：2020年9月11日14时30分～15时00分。

（超过递交截止时间递交的报价文件医院恕不接受）

4、招标文件递交地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

5、招标时间：2020年9月11日15时00分。

二、资格及要求

竞标供应商是指向采购人提供货物、或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

1、基本资格条件

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、特定资格条件（要求）

2.1提供所竞标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》（复印件加盖单位公章）；

2.2竞标人为代理商的应提供有效的《医疗器械经营企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.3竞标人为生产商的应提供有效的《医疗器械生产企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.4竞标人应具有覆盖区域设备销售的合法经销资格（提供证明文件加盖单位公章）。

三、报价文件要求：重庆地区超声设备整机

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.1经济部分

1.2技术部分

1.3商务部分

1.4资格条件及其他

以上条款基本格式见本文件第六篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。

2、重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

3、本竞标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市第九人民医院官网上发布；请各竞标人注意查看，并按补遗文件要求将补遗文件回执传真至重庆市第九人民医院设备采购工作组。如竞标人无补遗文件回执，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组视同竞标人已收到本项目补遗文件。

4、采购文件的解释

竞标人如对采购文件有疑问，必须以书面形式在递交竞标文件截止时间前二个工作日向重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组要求澄清，我公司可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入询价采购程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、有关规定

1、本项目采用最低评审价法进行评审。

采购人授权评审小组按照实质性满足资质、技术、商务和服务等要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

1.1对技术条款的偏离检查：

询价文件“第二篇  采购项目需求”中标注“*”号的为关键技术条款，低于询价文件要求的为负偏离，对这些关键技术条款有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格，带“*”号标注的部分需提供技术支持资料：包括竞标产品彩页、由相关机构出具的检测证明材料或得到评审小组成员一致认可的其它证明材料。

非“*”号技术条款低于询价文件要求的为负偏离，每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%，负偏离项数达到5项的竞标人将失去成为成交候选人的资格。

1.2“第三篇  商务要求”第一条至第七条为必须满足条款，有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格；其他要求条款每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%。

1.3竞标总价中不得包含询价文件要求以外的产品或服务；若缺少询价文件要求的配置，将作为无效谈判处理。

1.4评审价的计算：竞标人的报价与其一般条款的负偏离导致的增加价之和即为该竞标人的评审价

1.5若竞标人最后的评审价相同，且评审价格并列最低，则技术应答更优者成为本项目成交供应商。

2、评审依据：

评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），评审小组判断竞标文件对询价文件的响应，仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，排名其后第一位的候选供应商报价不高于前一位报价的5%，采购人可视情况确定其为成交供应商，否则应重新采购。

4、无效竞标

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效竞标，其竞标文件将被拒绝：

4.1无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标。

4.2竞标文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

4.3竞标人不按照采购要求进行设备配置的。

4.4商务部分未满足采购要求的。

4.5竞标人的报价超出规定的竞标限价。

4.6竞标人的资质不符合询价采购文件对资质要求的内容。

4.7竞标文件中出现多个竞标方案的。

4.8竞标人竞标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

5、出现以下情况之一的，作为询价采购失败处理，应重新组织采购：

5.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.2竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.3因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

6、询价有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起60天。

7、提交竞标文件的份数和签署

7.1竞标文件正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件；内容必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。竞标文件语言为简体中文。

7.2询价采购文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

8、竞标文件的递交

8.1竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、竞标人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

8.2竞标文件投递截止时间：参阅询价采购公告。

9、成交通知

9.1询价结果：在重庆市第九人民医院官网上发布。

9.2询价结束3日内，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组将在重庆市第九人民医院官网对招标采购结果进行公告的形式告知《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在3日内发出，则发出时间不应超过询价有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

9.3签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经询价成交双方共同认定。

10、关于质疑和投诉

10.1投标人对招标文件有异议的，应在采购人发布招标采购公告的公示期内以书面形式向招标采购单位提出质疑，否则视同认可招标文件所有要求，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.2投标方对中标公告有异议的，应在采购人发布招标采购结果公告的公示期内

以书面形式向招标采购单位提出质疑，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.3重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组应当在收到投标方书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.4投标人对重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组的答复不满意或者重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

10.5财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

11、关于安装及验收：1-20万元的医疗设备安装前供货商联系医院使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如医院与供货商在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收收货的情况，由供货商邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。单价20万元以上设备必须由重庆市医检所验收并出具合格的验收报告（重庆市医检所电话：023-67021234）。

12、投标人以伪造、变造各种资质，虚假应标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效，并计入医院医疗设备招投标黑名单，取消其3年内在医院参加医疗设备招投标的资格。

五、联系方式

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

联系人：陈胜强、谭翠兰

邮  编：400700

电  话：（023）68864967

地  址：重庆市北碚区嘉陵村69号（设备科）

第二篇  采购项目需求

## 采购项目内容：

| 分包号 | 分包名称 | 国产或进口 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字眼底照相及荧光造影检查仪 | 国产 | 1 |  |
| 2 | 智能结石分析仪 | 国产 | 1 |  |
| 3 | 心电监护仪 | 国产 | 21 |  |
| 4 | 医用真空干燥柜 | 国产 | 1 |  |
| 5 | 超声骨密度仪 | 国产 | 1 |  |
| 6 | 神经肌肉刺激治疗仪 | 进口 | 1 |  |
| 7 | 高频电刀 | 进口 | 1 |  |
| 8 | 脊柱微创手术装置 | 国产 | 1 |  |
| 9 | 呼吸机 | 进口 | 1 |  |
| 10 | 可视软性喉镜 | 国产 | 1 |  |
| 11 | 低频电子脉冲膀胱治疗仪 | 国产 | 1 |  |
| 12 | 除颤监护仪 | 国产 | 2 |  |
| 13 | 高压低频脉冲治疗机 | 国产 | 1 |  |
| 14 | 干燥箱及工作台 | 进口 | 2 |  |

## 二、技术参数及其他要求

包一：数字眼底照相及荧光造影检查仪 (国产)

一、适用于散瞳和免散瞳眼底视网膜彩色照相

二、物镜类型：非球面镜

★三、最大视野：≥53度

四、最小瞳孔直径：3.3mm

五、观察光源：红外光系统（不可见光）进行观察

六、固视灯：外固视灯+多点内固视灯（11点）

七、辅助对位：两点对准

★八、对焦方式：手动+自动调焦双系统（2秒内自动完成，非劈裂线方式）

九、曝光方式：自动曝光

十、眼位识别：左右眼自动识别系统

十一、光学体倾角：水平±30度。，上下±12.5度

十二、工作距离：42mm±2mm

★十三、外挂式数码相机相素≥2410万像素

十四、调光：无极调光（分粗条和微调）

十五、屈光补偿调节：±15D

十六、软件系统:

（一）专业的原厂原装眼底照相图像分析系统软件：全中文，界面友好；

（二）大容量患者病历信息数据库，可对数据进行全面有效的管理；

（三）可对图像进行分析、拼接、处理，对图像亮度、对比度及色彩调节，对图像进行降噪、黑白反转、灰度拉伸；

（四）拼图功能：可对图像任意缩放、移动、黏贴、拼接，也可对图像色彩、亮度调整，使打印图像更清晰；

（五）病灶测量功能：能对任意形状病灶尺寸大小进行测量、计算，给医生提供更可靠临床数据。可选黑白、彩色打印模式，对目标进行长度、面积相对测量或PD值测量。

（六）配置高分辨率照片打印机，可对病历报告单输出。

（七）支持DICOM3.0接口协议，可连接PACS和HIS系统；

十七、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；易损件和消耗品的维修、更换永久免费；医疗设备质保期内每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内投标方负责维保人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包二： 智能结石分析仪(国产)

一、适用范围：对泌尿系结石和胆结石自动定性分析以及对泌尿系结石自动定量分析。

二、光谱范围：7800cm-1～350cm-1

三、波数重复性：≤0.25cm-1。

★四、分辨力：

（一）在3200 cm-1～2800 cm-1能分辨7个峰。

（二）2851 cm-1～2870 cm-1之间分辨深度≥18%。

（三）1583 cm-1～1589 cm-1之间分辨深度≥12%

五、透射比重复性：≤0.5％。

六、信噪比：S/N≥15000：1（RMS值）。

七、采样时间：5档扫描采样时间。

★八、激光器：He-Ne激光器，具有良好的输出功率稳定性和极低的激光噪声水平，波长一致性好，不易受环境温度影响。

九、探测器：采用KRS-5晶体封装，探测器防潮，灵敏度更高。

★十、分束器：溴化钾基片镀锗，直径63.5毫米，可以多透过30%能量，分光更精确。

十一、光源：高性能的空冷高效球反射红外光源，球反射机构(铜空心球反射机构)，聚焦红外光源，可获得更高能量。

十二、能量不衰减：扫描能量不会衰减，减少分析误差。

十三、操作系统：

（一）具备泌尿结石的定性操作模块。

（二）具备泌尿结石的定量操作模块。

（三）具备胆结石的定性操作模块。

（四）具备傅立叶红外光谱操作模块。

十四、主要配置：

（一）智能结石分析仪主机：1台

（二）联想系列台式电脑：1套

（三）分析软件系统：1套

（四）制样设备（压片机、玛瑙研钵、压片模具、烤箱、光谱纯溴化钾）：1套

（五）惠普彩色喷墨打印机：1台

（六）电子防潮箱：1台

十五、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；易损件和消耗品的维修、更换永久免费；医疗设备质保期内每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内投标方负责维保人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包三：心电监护仪(国产)

一、心电监护仪1：20台；

（一）一体式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者

（二）≥10.4寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示；

（三）可支持升级触摸屏

（四）监测参数：

1、可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温；

★2、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测；具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况；

3、采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术；

4、NIBP和IBP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性；

成人：sys：25-290；dia：10-250；avr ：15-260

小儿：sys：25-240； dia：10-200；avr：15-215

新生儿： sys：25-140；dia：10-115；avr：15-125

★5、支持心率变化统计和动态血压分析；

（五）系统功能：

1、支持中/英文字符和条码扫描枪输入；

2、具有三级声光报警，参数报警级别可调；

3、具备报警集中设置功能；

4、具备血液动力学、药物计算功能；

5、可支持内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能；

6、具备护士呼叫报警功能；

7、支持VGA外接拓展显示屏；

★8、监护仪具备独创支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效。数据存储具备≥1200小时趋势图表、≥1800个报警事件、≥1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能、48小时全息波形回顾

9、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面及标准显示界面等多种显示界面；

10、具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置；

11、电池：

（1）标配内置可充电锂电池，持续供电时间≥4小时；

（2）也可支持升级为高容量锂电池，工作时间≥8小时；

12、支持3通道记录仪；

13、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰；

二、心电监护仪2：1台

（一）屏幕≥19英寸触摸屏,分辨率≥1280×1024，且具备自动感应环境光线调整屏幕亮度功能，可根据用户需求设定为横屏或者竖屏，横屏状态下，波形显示通道数≥13道，竖屏状态下，波形显示通道数≥16道；

（二）插件式设计，单个模块插件箱插槽数≥6个，方便临床监测参数模块化升级；

（三）监测参数模块采用红外数据传输，支持热插拔，稳定可靠；

（四）主机采用无风扇设计，安静、不扬尘；

（五）具有待机模式、隐私模式、插管模式、夜间模式等多种工作模式；

（六）提供使用提示功能，包括监测参数的原理、适应症、图形化指示缆线连接等；

（七）主机内置可充电锂电池，供电时间≥1小时。具备图形化报警提示功能，用以指示包

括电极片脱落、传感器脱落、缆线脱落、探头脱落等；

（八）屏幕上波形及参数显示位置支持用户自定义；

（九）支持多通道IBP波形叠加显示；

★（十）具备PiCCO监护功能:提供重点参数蛛网图显示界面,提供PiCCO决策树分析显示界面提供被动抬腿实验（PLR）等容量负荷实验显示界面,提供Frank-Starling曲线显示界面,提供血流动力学参数关系图显示界面,支持血液动力学参数显示和图形化动态显示功能,支持输出量、前负荷、后负荷、收缩性、器官功能血液动力学功能；

（十一）监测显示参数包括：连续心排量（CCO）、连续心排指数（CCI）、心排量（C.O.）、心脏指数（C.I.）、每搏射血量（SV）、每博射血指数（SVI）、心率（HR）、全心射血分数（GEF）、心功能指数（CFI）、左室收缩力指数（dPmx）、全心舒张末期容量（GEDV）、全心舒张末期容量指数（GEDI）、胸腔内血容量（ITBV）、胸腔内血容量指数（ITBI）、每搏量变化（SVV）、脉搏压变化（PPV）、外周血管阻力（SVR）、外周血管阻力指数（SVRI）、平均动脉压（pArt-M）、血管外肺水（EVLW）、动脉舒张压（pArt-D）、动脉收缩压（pArt-S）、肺血管通透性指数（PVPI）、心输出功率（CPO）、心功率指数（CPI）、血管外肺水指数（ELWI）；

（十二）连续心排量（CCO）：0.25L/min～25.0L/min

（十三）心排量（C.O.）：0.25L/min～25.0L/min

（十四）每搏射血量（SV）：1mL～250mL

（十五）全心舒张末期容量（GEDV）：40mL～4800mL

（十六）胸腔内血容量（ITBV）：50mL～6000mL

（十七）血管外肺水（EVLW）：10mL～5000mL

★（十八）标配多参数监测模块：具备心电ECG、呼吸Resp、血氧饱和度SpO2、脉搏PR、无创血压NIBP、双通道体温、双通道有创压监测（含脉压变异PPV和肺动脉楔压PAWP,同时有创血压和体温可以同时监测）功能；多参数模块以后可升级转运监护仪，转运监护显示屏≥5寸触摸屏，且具有自动感应环境光线调整屏幕亮度功能。监测参数包含：5导联ECG、RESP、PR、SpO2、NIBP、IBP、双体温，同时支持电池断电后，更换电池过程中，1min断电继续监测功能；

★（十九）具备≥24种实时心律失常分析，包括房颤分析；支持QT/QTc和ΔQTc实时显示功能以及支持ST柱状图形化显示功能，以不同颜色来表示ST状态；支持参数监测模块化升级，支持升级双血氧（SpO2）、有创心排量（C.O.）、呼气末二氧化碳（CO2）、呼吸力学（RM）、肌松（NMT）、4通道脑电（EET）、脑电双频指数（BIS及BISx4）、无创心排量监测（ICG）和区域组织氧饱和度（rSO2）等监测功能模块以及整合床旁设备数据（如呼吸机）上传至该监护仪的连接模块；

（二十）采用多导联同步分析技术和具备导联脱落智能检测以及导联自动识别功能;

（二十一）具备掉电存储功能，数据支持多种方式导出，支持全息波形回顾≥40小时，NIBP测量结果存储≥800组，趋势图回顾≥100小时，趋势标回顾≥100小时，报警事件回顾≥500个，呼吸氧合图回顾≥40小时等；

三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；易损件和消耗品的维修、更换永久免费；医疗设备质保期内每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内投标方负责维保人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包四：医用真空干燥柜 (国产)

一、适用范围：（1）腔镜等管腔类器械（2）不耐热的热敏性器械（3）精密贵重手术器械(4）导管及橡胶等非金属器械（5）盲端器具

二、干燥温度：室温～60℃之间连续可调；

三、绝对压力: -0.1MPA~常压；

★四、容量：单腔≥116L可同时装载八个DIN标准篮筐（480*250*50），非双腔50L分时处理。

★五、装载方式: 内置车型层架，4层可拆卸，可自由组合。

六、开门方式: 电磁锁智能触屏开门.

七、干燥时间: 干燥时间15-60min快速彻底。

八、显示操作: 10.1寸彩色触摸屏，IOS图标风格，全屏触摸一键操作。

★九、外形尺寸: ≥ 高1600 mm *宽680 mm *深790 mm。

十、冷凝水: 冷凝水免维护，内循环消耗，毋须定期加水倒水。

十一、总体结构: 立式三段：下部为机械室，中部为工作室，顶部为控制室；外壁材料：优质304#不锈钢钢板，表面拉丝处理；工作腔材料：316#不锈钢板.

十二、操作模式：PID精准控制，工作模式可智能化定制模式。

十三、真空系统：无油进口医用真空泵，防止污染器械。常开型电磁阀，防止停电时无法打开工作室。

十四、加热系统：PTC间接加热免维护免加水，安全可靠，能量损耗低。

十五、远程在线诊断：智能控制，支持远程在线诊断。

十六、双高效空气过滤器：进入柜内的空气进行高效的过滤，过滤精度≤0.3μm。

十七、观察窗：配方形全面积观察窗，视窗尺寸495mm(W)*340mm(H)，高亮度LED照明灯，可清晰观察工作室所有部位。

十八、移动脚轮：4个福马轮，轮脚一体，方便设备搬运和安装。

十九、安全保护措施：具有自我诊断功能和保护措施，避免异常发生时，烧毁和损伤器械和设备：短路、漏电保护装置；独立超温保护装置；真空泵过载保护装置。

二十、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包五： 超声波骨密度测试仪(国产)

一、探头频率及带宽:核心频率1.25MHz， 带宽30%，充分保证探头频率的灵敏度和稳定性

二、探头组成:完全自主研发四晶体超声探头

三、收发模式:轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，单次检查获取大于40000组数据，确保数据的高准确度、高重复性。

四、脉冲发射频率:100~3000Hz

五、检测部位:桡骨远端、胫骨中段

六、测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄

七、声速测量范围:2300m/s～4700m/s

八、高测量重复性:≤±0.8%

九、高准确度:≤±50m/s

★十、快速、高精度两种测量模式

十一、单点检测速度:≤0.4s

★十二、探头导航:显示器实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，便于快速矫正检测角度，提高检测速度、提高数据准确性；角度显示偏转精度0.1°(提供专利证书)

★十三、动画播放功能：儿童检查时吸引其注意力，使医生轻松完成检查。动画片内容可更换、增减。

十四、温度显示校准块:黄铜、有机玻璃双重校准（提供证明文件），校验器可显示当前温度以及当前温度下标准声速值，出厂配备。

十五、检查功能：

（一）实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂

（二）探头自动休眠，有效延长探头使用寿命

（三）显示患者详细信息资料并可编辑

（四）显示历史测量结果

（五）筛查模式（可选配）：患者信息通过扫码枪快速进入系统，也可前端编辑

（六）筛查模式下检测结束后无需切换界面即可完成报告打印、检测结果上传服务器

（七）根据病案号、姓名、年龄、性别、记录医师和临床诊断快速检索病例

（八）不同操作者的病历可分开管理

（九）病历资料可合理编辑

（十）病案管理中显示患者BMD检测时间、测量结果和报告

（十一）适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库

（十二）提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单

（十三）全中文彩色报告单，可以单独保存，并随时预览、打印

（十四）大量的报告词条、诊断词条使生成报告方便快捷

（十五）报告单中可加入补充说明

十六、操作平台：

（一）电脑：

1、处理器：英特尔i5八代及以上处理器：≥3.4GHZ；

2、内存：≥8G；

3、硬盘：≥1000GB；

4、独立显卡：≥1GB显存；

5、操作系统：Windows系统；

6、显示器：≥19英寸液晶彩色显示器；

（二）网络接口:可提供内网连接协议，能与院内网络系统对接处理数据信息；

（三）USB接口:方便快捷的导入、导出功能；

（四）彩色喷墨打印机；

十七、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期：质保期至少二年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；易损件和消耗品的维修、更换永久免费；医疗设备质保期内每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内投标方负责维保人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包六：神经肌肉刺激治疗仪(进口)

一、产品适用范围：采用电刺激疗法对神经和肌肉软组织进行治疗，具有缓解疼痛、改善肌肉健康状态、提高局部机能、促进软组织损伤和刺激细胞恢复功能，可用于术后恢复及康复治疗

二、设备通道：电刺激通道数量≥4 个；多功能通道数量≥4 个； 外部模拟信号通道≥2 个；外部数字信号通道≥1 个。

三、电流发生器≥2 个，可产生恒定电流。

四、电刺激电流类型≥9种，包括：直流电流、单相脉冲、双相脉冲、补充电流脉冲、同步补充脉冲、同步双相脉冲、单相半正弦、双相半正弦、平均值（正弦）。

★五、刺激电流强度：0-100mA 任意调整，调节精度≤0.5 mA； 刺激电流脉宽：50-1000μs 任意调整，调节精度≤50μs；刺激电流频率：1-2000Hz，其中 1-400Hz 任意调整, 调节精度≤1Hz。

六、反射采集 EMG 数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-2000 μV，肌电位灵敏度：≤1 μV。

七、电极诊断功能：具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常。

八、有视觉和听觉辅助反射采集，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈显示并伴有声音提示。

九、反射采集曲线包含盆底肌反射采集曲线和腹肌反射采集曲线。

十、混合模式：可对每个通道和每个阶段进行设置、调整（刺激、获取、反射），两个刺激通道、两个多功能通道布局可调。

十一、条件性电刺激：当病人进行反射采集，训练不能达到目标时，激活电刺激加强肌肉收缩。

十二、负反射采集：针对病人肌肉长期处于一种紧张状态而不知时，肌肉痉挛时，给予一个负的反射可让病人在训练中不知不觉学会放松，病人可在负反射采集屏幕指导下有效放松肌肉。

十三、治疗方案及治疗参数的设定：治疗过程中可任意调整颜色、曲线厚度、缓冲值、治疗时间、工作时间、休息时间、样板图、电流的频率和脉宽、反射采集波形等参数，实现个体化方案治疗。

十四、治疗过程中≥14 种基本治疗参数可调整，参数包括：电刺激的电流类型、强度、频率、脉宽、波形，肌电位最小值与最大值、自我训练波形，治疗时间、休息时间、电刺激上升时间、下降时间、休息时间、阶段工作时间等。

十五、满足《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底电生理治疗指标要求：治疗方案及治疗参数均可修改、多种治疗方式，治疗模式≥11 种，包括：电刺激、条件性电刺激、阈值电刺激、反射采集、负反射采集、反射采集-电刺激、场景反射、排尿记录表、镇痛、盆底肌肉康复器、盆底肌肉检查康复器等治疗。

十六、专业的电生理反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维分为ⅡA 和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行肌电采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌纤维肌力、肌电位的最大值、肌电位最小值、肌电位瞬间值以及肌肉疲劳度，并分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维受损情况进行针对性治疗。

★十七、预置治疗方案数≥260 个，并可以编制适合病人具体情况的治疗方案。方案可提供禁忌症、适应症、电极和传感器位置示意图等信息。

★十八、数据管理专用软件：盆底治疗工作站软件，具备专用软件著作权。

十九、高效患者档案管理，快速建立档案并支持病例标签、病人快速搜索。

二十、治疗方案执行计划编排、治疗日志填写，支持治疗记录全过程回放。

二十一、集成盆底压力、肌电报告模板，模板支持自定义配置，可供记录 POP-Q 评分，腹直肌分离评估、诊断意见及治疗建议。

二十二、疗效指标曲线对比分析：支持多次盆底肌电评估指标对比、多次 POP-Q 评估指标对比，直观反映治疗效果。

二十三、数据备份、统计、导出，可统计筛查、治疗人数与人次，支持数据导出 excel 表。

二十四、支持开机自动启动软件、一键关机。

二十五、支持有线、无线两种接口模式，用于拓展多台筛查、治疗、诊断评估治疗设备联网。

二十六、一体成型台车，人体工程学设计，牢固抗腐蚀，静音方向轮支持 360 度旋转，支持固定位置锁定。

二十七、品牌计算机，内置 WiFi、蓝牙通信模块。

二十八、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包七：高频电刀(进口)

一、单极切割模式有电切1，电切2，电切3，三个模式可选择;

二、单极凝固模式有软凝固，强力凝固1，强力凝固2，三个模式可选择;

★三、单极脉冲电切具有快慢两种模式可调

四、双极切割模式具有电切1，电切2，电切3，三个模式可选择

★五、具有脚踏控制输出模式功能

六、单极电切功率：120瓦内可调节

七、脉冲电切功率：120瓦内可调节

★八、具有快速瞬间放电监控功能

九、射频凝固功率：40瓦内可调节

十、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；易损件和消耗品的维修、更换永久免费；医疗设备质保期内每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内投标方负责维保人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包八：脊柱微创手术装置 (国产)

一、七级多级套简，最大孔是18. 8mm，通过多种规格型号的融合器

二、一体式撑开 器的最大撑开距离约75mm，撑开器II最大平行撑开距离约65mm。微创通道的可调范围大，视野宽广。

三、蛇形支架任意角度，锁紧支架角度是90 ,可以360度任意调整。

四、产品表面是亚光处理,不反光。

五、使用05Cr17Ni4Cu4Nb材料, 不易形变，耐腐蚀性好；

六、冷光源：

1、像面光强:≥5500000LX；

2、光源色温: ≥5600K；

3、灯泡使用寿命: 520 小时；

4、工作方式:连续工作；

5、灯泡规格:阳极引线型，16V DC 250W氙灯；

6、噪音:≤55dB；

7、导光束长度: ≥ 2米；

8、光源输出孔直径: ≥10mm；

9、冷却方式:风机冷却；

10、亮度可调，适应于不同的手术需求;

11、短弧氙灯光源，光谱更接近日光;

12、数字式光强指示，更加醒目易辨;

13、调节光强度自动记忆，便于下一次使用;

14、具有灯泡使用倒计时警示功能，使用500小时后20小时警示，防止灯泡过期使用带来安全隐患;

15、风冷散热，风机故障检测，保护灯泡;

16、导光束检测，未插入导光束，灯泡不供电，更加安全。

七、主要配置：

1、5.3mm扩张器：1个

2、9.4mm扩张器：1个

3、12.8mm扩张器：1个

4、14.6 mm扩张器：1个

5、16.8mm扩张器：1个

6、18.8mm扩张器：1个

7、20.8 mm扩张器：1个

8、自由臂固定杆(锁紧支架) ：1个

9、自由臂(蛇形支架) ：1个

10、撑开扳手：2个

11、小支架：1个

12、5cm撑开器I：1个

13、6cm撑开器I：1个

14、7cm撑开器I：1个

15、撑开器II (冠状面) ：1个

16、5cm宽、窄拉钩：各2个

17、6cm宽、窄拉钩：各2个

18、7cm宽、窄拉钩：各2个

19、8cm宽、窄拉钩：各2个

20、9cm宽、窄拉钩：各2个

21、器械盒：1个

22、冷光源：1个

八、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；易损件和消耗品的维修、更换永久免费；医疗设备质保期内每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内投标方负责维保人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包九：呼吸机(进口)

一、适用范围:适用儿童(体重>3公斤)和成人的呼吸治疗；适用于重症监护室及其他各个临床科室。

二、操作使用：彩色液晶触摸屏幕≥10.4寸，所有功能都在屏幕上显示(无机械触控)，操作界面按功能分区，仅用一个旋钮调节和确认；全中文显示操作界面。

三、消毒和维护：呼气阀系统可整理拆卸消毒，支持浸泡和高温消毒方式

四、通气模式

（一）基本通气模式：容量辅助控制通气(VCV)、压力辅助控制通气(PCV)、同步间歇指令通气 (SIMV)、压力同步间歇指令通气(PSIMV)、压力支持自主通气(PSV +PEEP)、持续气道正压通气(CPAP)、无创通气（NIV）；

（二）高端通气模式：双水平压力通气(Duo Levels)、预置频率压力支持通气（Ps-pro)、压力调节容积控制通气(PRVC)、气道压力释放通气（APRV）

★（三）其他通气功能：高流量氧疗，可精确调节给氧的浓度，最大流速可调节至80L/min;

五、通气参数：

★（一）潮气量：20-2000ml；

（二）送气流速：0-175L/min,最大可达200L/min；

（三）呼吸频率：1-120bpm；

（四）吸气时间：0-5s；

（五）吸气平台时间：0-3s；

（六）PEEP:0-50cm H2O；

（七）压力支持：2-40cmH2O（PEEP之上）；

（八）氧浓度:21-100%；

（九）吸气流速触发：0,1-10L/min；

（十）吸气压力触发：0-5cmH2O；

（十一）呼气触发：0-90%峰流速；

（十二）增氧/吸引功能（智能吸引）：吸引前30-900s，吸引后30-300s；氧浓度：21%-100%

（十三）雾化时间：1-60min；

（十四）雾化周期：1-24h；

（十五）雾化流速：1-20L/min。

（十六）高流量氧疗流速：2-80L/min

六、通气监测：

（一）分钟通气量（MVe）:0-99L/min；

（二）呼出潮气量（Vte）：0-5000ml；

（三）吸气潮气量（Vti）:0-5000ml；

（四）呼吸频率(ＲＲ)：0-120bpm；

（五）气道峰压：0-120cmH2O；

（六）呼气末正压（PEEP）：0-99cmH2O；

（七）平台压（Pplat）：0-99cmH2O；

（八）FiO2：18-100％；

（九）吸气时间比（Ti/Ttot）：０-99％；

（十）吸呼比（I:E）：1：20-1：0.3；

（十一）平均压（Pmean）：0-99cmH2O；

（十二）自主呼吸潮气量（SpontMve）：0-99L/min；

（十三）自主呼吸频率（SpontRR）：0-120bpm；

（十四）漏气指数（％leak）：off，0-100％；

七、具有肺部高级测量工具：内源性PEEP测定、自主呼吸占比、吸气峰流速（Vpeakinsp）、呼气峰流速（Vpeakexp）、静态阻力测定（Rstat）、静态顺应性（cstat）、动态阻力测定（Rdyn）、动态顺应性测定（Cdyn）、浅快呼吸指数（RSB）、口腔闭合压测定（P0.1）、呼吸功（WOBi）、NIF（最大吸气负压）

八、屏幕波形显示

（一）压力－时间、流速－时间、容量-时间、压力－容量环、流速－容量环、压力－流速环。

（二）趋势图：可观察大部分参数80小时的趋势（频率、潮气量、分钟通气量、压力、自主呼吸分钟通气量、阻力、呼吸做功等）

九、辅助治疗功能：

（一）一体化同步雾化功能

（二）具备叹息功能

（三）具备智能吸痰功能，并且可调节吸氧的时间

（四）具备吸气保持和呼气保持功能

（五）具备气管插管补偿（TC）功能

十、报警参数：

（一）报警优先级划分：声光报警，智能分级报警，划分为三级，分别显示不同颜色、不同报警声音；

（二）超过阈值自动报警（最大压力，潮气量上/下限，氧浓度上/下限，病人连接，呼吸频率上/下限，窒息，分钟通气量上/下限，电源等）；

（三）不可调病人报警：病人回路脱落等；

（四）窒息报警；

十一、电源、气源要求：

（一）涡轮电动电控技术，无需空压机；

（二）可接高压氧和低压氧，方便不同状态下使用；

（三）内置电池工作时长不低于3小时；

（四）可直接投影或是大屏幕，方便临床教学；

(五) 配备外接氧气高压管道共2根；

十二、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；易损件和消耗品的维修、更换永久免费；医疗设备质保期内每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内投标方负责维保人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包十：可视软性喉镜(国产)

一、解决经鼻经口插管及困难气道插管，满足35#以上双腔定位、封堵定位检查

二、配备一体式显示器，2.5"-3.2"TFT显示屏， 像素1920（RGB）*480

三、显示器左右转动角度不小于0-180° 显示屏上下转动角度不小于0-180°。

四、主机≥8G内存卡，有拍照、摄像、储存等功能，具有视频输出且兼容AV输出功能

五、视野角：≥ 90°。

六、视野方向：0（直视）。

七、插入管：软管直径≥3.8mm，有效工作长度≥600㎜。

八、镜体手柄为非金属医用高分子材料制成，机身轻盈耐腐蚀。

九、插入管前端先端头由操作手柄控制上下弯曲角度，向上≥130°，向下≥130°

十、先端头部位外表皮由非金属医用高分子材料制成，减少因先端头过硬带来的并发症。

十一、采用自制高分辨率摄像头，开机不需白平衡即可确保显示效果一致性；

十二、摄像头头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀

十三、内置全密封防水高功率LED光源，光照度≥700LUX

十四、镜体手柄配置不可拆卸式气压平衡阀，可随时轻松对镜体测漏

十五、整机分辨率9.92lp/mm,景深 :3-100㎜

十六、整机采用电子成像技术，摄像系统位于插入管前端；采用LED照明光源。

十七、设备内置锂电池，位于显示器上，不可插拔拆卸，电池容量≥2200mAH，充满电后可连续工作时间大于2小时；当缺电时，设备直接在主机上充电。

十八、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；易损件和消耗品的维修、更换永久免费；医疗设备质保期内每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内投标方负责维保人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包十一： 低频电子脉冲膀胱治疗仪 (国产)

一、液晶屏：≥5.1英寸，STN（GREY）显示模式

★二、脉冲宽度：0.3-2.0ms、脉冲强度最小步径值：0.2V

★三、脉冲密度：不窄于8-37.5Hz、低压自检保护＜150V

★四、治疗模式：A与B两通道交替治疗(针对膀胱功能制定的特有治疗模式)

五、脉冲强度：0-19Vp-p

六、单个脉冲最大能量：＜300mJ

七、单个脉冲最大电量：＞7uc

八、输出最大幅度有效值：≤20（500Ω负载）V

九、一次治疗时间：40±2min

十、平均无故障工作时间：≥1000H

十一、保护设置（锁定键）：治疗过程中，锁定治疗参数，保护患者

十二、报警提示：治疗完毕有报警声提示

十三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；易损件和消耗品的维修、更换永久免费；医疗设备质保期内每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内投标方负责维保人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包十二：除颤监护仪(国产)

一、具有手动/自动（AED）除颤、5导联心电监测、血压和血氧监测等功能；

二、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能；

★三、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量选择分21档以上，可通过体外电极板进行能量选择；

★四、最高能量达360焦耳的除颤技术，除颤充电迅速，充电至200J≤4s；

五、标配1块锂电池，监护时间≥5h，可支持360J除颤100次以上，使用寿命＞2年；

六、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警；

七、采用成人、小儿一体化电极板；

八、支持中文操作界面、AED中文语音提示；

★九、彩色TFT显示屏≥7英寸，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面，具备外接屏幕显示功能；

十、可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看；

十一、具备良好的防水防尘级别IP44，具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击；

十二、ECG心率范围15-350bpm；

十三、具有大能量自检、按键、屏幕自检功能；

十四、病人档案：最多100份事件记录，单个病人最大可记录1000条事件，波形存储：最大24小时连续ECG波形存储，趋势表：最大72小时全参数回顾（分辨率：1min），具有录音功能

十五、数据导出：可通过U盘将数据导出到病人综合数据管理系统软件；

十六、开放CPR Sensor反馈工具接口，以后可以直观显示按压深度，频率，回弹，和中断时间等。

十七、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包十三：高压低频脉冲治疗机 (国产)

一、输出电压及治疗频率

★（一）电压: 0-5500V

（二）频率: 0.5-60Hz, 65档位可调

二、脉宽: 0.4-2.2ms, 连续可调;

三、数码显示;

★四、自增功能: 每24秒自动增加强度一级，共99级可调

五、治疗部位: 头面、肢体、躯干、截瘫

★六、输出通道: ≥10组20个独立通道

七、治疗模式：模拟针灸、水浴疗法

八、浪涌：长浪: 6秒一个周期；短浪：3秒一个周期

九、治疗时间: 0-60min, 5分钟为一步进

十、极性:正极性、负极性、交替(60秒自动切换一次)

十一、微电脑自动化控制，LED数码显示

十二、具有超压供电、上电、断电、开机等各种保护电路，工作安全可靠

十三、额定功耗: ≤40W

十四、具有电极脱落检测按钮，防止电极和皮肤接触面小的情况下单位面积电流过大而灼伤皮肤;

十五、输出波形：可控脉冲方波

十六、立式豪华一体机

十七、电极:吸附电极、粘性电极和吸水海绵电极可供任意挑选其中一种

十八、主机两侧有专门导线放置槽，便于日常操作

十九、主机底层有专门的抽屉，可以放置电极等配件;

二十、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包十四：干燥箱及工作台(进口)

一、恒温干燥箱：1台

（一）最高温度：≥250°C；

（二）体积：≥176L；

（三）采用微处理控制温度, 大屏幕数字显示；

（四）隔板最大承重25kg；

★（五）温度均一度≤ ±4℃ (at 150℃)

★（六）温度稳定性≤ ±0.4℃(at 150℃)

（七）可两台叠放使用

（八）箱体内部不锈钢材质为1.4016，圆角设计

（九）自动超温报警系统

（十）自带校正功能

（十一）自然对流循环功能

（十二）可以实现定时运行或连续运行

（十三）可以调节空气进气口大小和排气口大小

★（十四）带有RS232数据接口

二、超净工作台：1台

（一）设备用途：通过风机将空气吸入，经由静压箱通过高效过滤器过滤，将过滤后的洁净空气以垂直或水平气流的状态送出，使操作区域持续在洁净空气的控制下达到百级洁净度，保证生产对环境洁净度的要求，用于提供实验室研究所需的局部高洁净度工作环境

（二）洁净台分类：垂直层流、双人单面操作

（三）外部尺寸≥（L×D×H）1460mm×560mm×1850mm；

（四）内部尺寸≥（L×D×H）1338mm ×530mm×650mm；

（五）气流流速：0.30～0.45m/s

（六）紫外灯功率：40W

（七）LED日光灯功率：16W

（八）前窗玻璃最大开口高度：470mm

★（九）前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm

（十）工作台到地面高度：750mm

（十一）噪音：≤65dB(A)

（十二）产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；洁净ISO等级5（100级)

（十三）过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，AAF品牌高效滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%

（十四）工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器

（十五）箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重

（十六）工作区台面为304不锈钢材质，美观耐腐蚀

（十七）控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；LCD显示屏显示内容有：显示实时风速和档位、显示时间、紫外灯的累计工作时间、过滤器的累计工作时间。

★（十八）洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，通过手动控制，可以在行程范围内的任意高度停止，双侧玻璃视窗

（十九）照明：≥350lx

（二十）福马脚轮设计，方便柜体移动与固定

（二十一）紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员

（二十二）设置前视窗开口安全高度200-350mm，在低于或高于安全高度时机器报警，保证设备使用时性能稳定

★（二十三）预留PAO检测口，检测高效过滤器完整性。

三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

第三篇  商务要求

一、交货时间：

进口医疗设备合同签订后三个月内；国产医疗设备合同签订后一个月内。

二、交货地点：

医院指定地点。

三、报价：

1、本项目报价以人民币报价。报价应为产品送达采购人指定地点并安装调试完成直至最终验收合格及质保期内的所有费用，包括产品价、运输、保险、安装、税费、培训费用、履行质保义务等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、竞标文件中报出易损件价格，如有耗材一并报价

四、货到验收

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、单价20万元及以上的设备采购项目，由中标方邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告（重庆市医检所电话：023-67021234）。；如果验收合格，则医院收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。

7、采购人需要厂家对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

五、售后服务、质量保证期

1、产品质量保证期

1.1供应商应明确承诺：质保期（根据技术参数其他要求为准，自验收合格之日起计算）。质保期内的维修费用全免；提供设备终身维保服务，质保期后的维修只收取零备件费。

1.2供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

2、售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

2.1质量保证期内服务要求

2.1.1免费送货，免费安装调试。

2.1.2电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.1.3现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

2.1.4技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2.1.5收费

质保期内的维修费用全免。

2.2质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务，并只收取零备件费。

3、维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

六、培训

供应商须免费提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

七、付款方式

1、供应商按采购合同交货并验收完成后，采购人出具项目验收报告，供应商向采购人开具发票。

2、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

3、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

八、合同的签订及合同格式

询价采购结束后，成交供应商与采购人签订书面合同。合同格式见本篇附页。

九、其它

1、竞标人必须在报价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
合同格式

重庆市第九人民医院医疗设备购销合同

供方：             合同编号：

需方：重庆市第九人民医院                     签订地点： 重庆市第九人民医院

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同签订后 交货。 |  |
| 合计人民币（小写）： 元。 |
| 合计人民币（大写）： 元整。 |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限及保修范围： 2、服务措施：免费送货上门、安装、调试到正常使用。故障响应时间2小时。 3、质保期后服务：供方对保修期外的产品仍然进行定期上门巡检，终身服务。质保期后先维修后付款，维修只收零配件成本费，不收其他费用。 |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：随机各种附件、说明书、配件等齐备。 |
| 三、交提货方式：供方将货物送到需方指定地点，现场安装调试。 |
| 四、验收标准、方法： 1、1-20万元医疗设备安装前乙方联系甲方使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如甲方与乙方在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收收货的情况，由乙方邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则退货给乙方，甲方有权解除该合同。 2、20万元以上设备必须由重庆市医检所验收并出具合格的验收报告（重庆市医检所电话：023-67021234）。 |
| 五、付款方式： 1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。 2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。 |
| 六、违约责任：按《经济合同法》相关条款办理。 |
| 七、其他约定事项： 1、招标书、投标书和特殊承诺是本合同不可分割的部分。 2、本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 3、本合同一式四份，供方一份、需方三份，具有同等法律效力。 4、其他优惠条件： |
| 供 方 单位名称（章）: 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 帐号： 电话： 签订时间： 年 月 日 | 需 方 单位名称（章）：重庆市第九人民医院 单位地址：重庆市北碚区嘉陵村69号 法定代表人： 委托代理人： 开户行：建行北碚支行营业部 账号：5000 1093 6000 5001 2527 电话：023-68864967 签订时间： 年 月 日 |

验收报告格式

重庆市第九人民医院医疗设备验收单

重庆市第九人民医院  ：

为确保商品的质量，请各临床科室对供货商提供的商品从四方面认真验收：包装是否完好；按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备；产品是否全新、原装、正品；产品能否正常使用。验收无误后，按要求填写验收单并签字盖上公章交设备科，以此作为评定供应商服务情况和付款的依据。

| 采购项目编号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 机身号 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计： 整 |
| 售后维修工程师姓名（必填）： |
| 售后维修工程师手机（必填）： |
| 如果该设备属于放射设备，必须填写以下两项内容以及功率： |
| 设备最大管电压 |  | 设备最大管电流 |  |
| 从以下方面验收的情况： 1、包装是否完好：□是 □否； 2、按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备：□是 □否； 3、产品是否全新、原装、正品：□是 □否； 4、产品能否正常使用：□是 □否； 5、供应商上门服务情况： □好； □一般； □差； 其他说明： 使用科室负责人（签字）： 设备科工程师（签字）： |
| 供应商（盖章）： 经办人： 电话： 送货时间：2020年 月 日 | 收货单位（盖章）： 设备科负责人： 收货时间：2020年 月 日 |

第四篇  竞标文件格式要求

一、竞标文件封面格式

二、经济部分

1、报价表

2、报价函

3、明细报价表

三、技术部分

1、技术应答

2、技术偏离表

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色样本。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况

2、商务偏离表

3、其它优惠承诺

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

2、特定资格条件

3、其他应提供的资料

竞标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写。

2、询价文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、竞标文件必须以分包为单位制作（否则无效）。

以下是做标书的文件模板，必须按照以下文件模板顺序来做标书

项目编号：CQJYSB2020-007                            正本

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

分包号：包1

分包名称：心电监护仪

投 标 文 件

投标人名称（盖章）：重庆某某医疗器械有限公司

地址：重庆市

电话（座机）：023-

二、经济部分

1、报价表

报价表

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购           项目编号：CQJYSB2020-007

| 投标人全称 | 公司全称 |
| --- | --- |
| 包号 | 投标货物名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 注册证号 |
| 总 计（元）： |  |
| 备注（优惠条件）： |

投标人：公司全称+盖公章                          法人授权代表：

法人授权代表手机：

公司座机：

日期：

2、报价函

报价函

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：

我方收到（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供设备的制造（或供货）及技术服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本壹份。

3、如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

供应商（公章）：

地址：

授权代表：

电话：

QQ：

邮编：

年   月   日

3、明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 规格型号 | 生产 厂家 | 数量 | 成交总价 （元） | 备注 | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 |  |  |  |  |  |  |
| 各种易损件 |  |  |  |  |  |  |
| 各种配件 |  |  |  |  |  |  |

注：1、该明细报价表包括主机、各种易损件和耗材。

2、请竞标人完整填写本表，没有填写或填写不完整的按无效报价明细处理。

3、该表可扩展。

供应商名称（公章）：

年     月    日

三、技术部分

1、技术应答（提供投标设备的技术参数和性能指标）

2、技术偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 采购要求 | 竞标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞标人：                                      法人授权代表：

（竞标人公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：2.1本表即为对本项目“第二篇  采购项目需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.2该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据竞标情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“响应”；

2.3该表可扩展；

2.4附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色样本。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况：（投标公司对所投产品服务周期、地点、服务条款等情况进行说明）

一、交货时间及地点：

1、合同签订后个月内到货；

2、交货地点：重庆市第九人民医院指定地点；

二、售后服务：

1、

2、

3、售后服务机构信息：

地址：

联系人：

联系电话：

厂家工程师电话：

…………

三、付款方式：

四、其他：

2、商务偏离表

商务偏离表（本表可自行设计格式）

对于询价采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 采购要求 | 竞标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：2.1该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离说明”

项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“响应”。

2.2该表可扩展。

3、其它优惠承诺（格式自定）

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

1.1参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：

（竞标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的产品和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录, 提供的相关招标文件资料真实有效，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年   月   日

1.2法定代表人身份证明；

1.2法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在（竞标人名称）任（职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：法人身份证复印件

1.3、法定代表人授权委托书

1.3法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

年   月   日

附：被授权人身份证复印件

1.4最近一年财务记录的复印件；(资产负债表、利润表、银行缴税付款凭证等)

1.5生产（销售）场地证明材料及人员情况介绍，本地化售后服务机构、服务能力证明材料

（格式自定）

2、特定资格条件：投标产品全套资质（资质按以下顺序放置）

(1)、产品注册证；

(2)、生产厂家生产许可证；

(3)、生产厂家对投标公司授权书；

(4)、投标公司经营许可证；

(5)、投标公司第二类经营备案表；

(6)、投标公司对授权代表的授权书；

(7)、授权代表身份证复印件；

(8)、生产厂家和投标公司其他资质；

3、其他应提供的资料

（结束）